## Slide 1
캡스톤 디자인
201912439 정윤혁
202012545 차동근

## Slide 2
목차
주제
구조
일정

## Slide 3
주제
문제 상황
농작물 수확 시기 판단이 어려움
일관성 있는 품질로 관리하는 것이 어려움

## Slide 4
주제
해결 방안 및 구현 기능
FPGA 기반 농작물 크기 인식 및 수확 판별 시스템

## Slide 5
주제
시스템 구성도

## Slide 6
주제
필요 기술
ModelSim
Quartus II
Vivado

## Slide 7
최종 목표
수확 가능한 사과를 실시간으로 찾기 – FPGA & OV7670 기반
기대 효과
FPGA 소형 칩을 사용하여 부피, 면적 감소
경량화

## Slide 8
Structure

## Slide 9
PL
전체 설계도
ZYNQ PS
OV7670
CTRL MEM
Conv_top
Conv2d
Maxpool2d
IMG MEM
OUT IMG MEM
25Mhz (PL CLK)
cam_init
SCCB
cam_capture
CAM MEM
LiDAR

## Slide 10
사용 모델
YOLOv3-tiny

## Slide 11
LiDAR 모듈
Cmd send
55 AA 81 00 FA
Data receive
55 AA 81 03 XX YY ZZ FA
XX YY : 라이다 모듈에서 물체까지의 거리 (hex value)
ZZ : 정상 수신 확인 신호
UART_TX
UART_RX
거리 측정용

## Slide 12
https://gaussian37.github.io/vision-concept-mono_camera_distance_to_objects/?utm_source=chatgpt.com
LiDAR 모듈

## Slide 13
o_outimg_we
Memory I/O
param(bit-width)
CTRL(9) | {cur_layer(4), maxpool(1), Bn&ReLU(1), Conv(1), done(1), start(1)}
param1(21) | {stride(2), padding(1), kernel(2), height(8), width(8)}
param2(20) | {out-channel(10), in-channel(10)}
i_rst
i_clk
Conv_top
i_img_addr(18)
i_img_data(32)
o_ctrl_data(32)
o_ctrl_addr(4)
o_ctrl_we
i_ctrl_addr(4)
i_ctrl_data(32)
CTRL
CTRL memory
X
param1(21)
param2(20)
Kernel[0]
...
Kernel[8]
Memory
i_ctrl_addr
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
...
0x30
#
o_img_addr(18)
o_oimg_data(32)
o_oimg_addr(18)

## Slide 14
CNN

## Slide 15
Conv2d
  i, j : 입력/출력의 i, j 위치 값
  Kernel(m,n) : 필터 m,n 위치의 가중치
  k : 필터의 크기
input feature
kernel
bias
Output(0,0) = ( 1*1 + 2 * 0 + 3 * 0 +
4 * -1 + 5 * 1 + 6 * 0 +
7 * 0 + 8 * 0 + 9 * 0) + 1

## Slide 16
Conv2d
1 | 0.5 | 1
-1 | -0.5 | 1
1 | 1 | 0.5
no bias
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
input feature
padding = 1
16진수 고정 소수점 표현
kernel

## Slide 17
Conv2d
Notes: 이거 한 파일은 sim > conv2d_adjust.v 파일임.

## Slide 18
Conv2d
SW 제어
CTRL MEM
CTRL(9) | {cur_layer(4), maxpool(1), Bn&ReLU(1), Conv(1), done(1), start(1)}
param1(21) | {stride(2), padding(1), kernel(2), height(8), width(8)}
param2(20) | {out-channel(10), in-channel(10)}
IMG MEM
OIMG MEM
CTRL
CTRL memory
X
param1(21)
param2(20)
Kernel[0]
...
Kernel[8]
Memory

## Slide 19
Maxpool2d
  i, j : 입력/출력의 i, j 위치 값
  k : pool 의 크기
  s : stride
input feature
Output(0,0) =
ex : k = 2, s = 1
Output(0,1) =
...

## Slide 20
-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Maxpool2d

## Slide 21
Maxpool2d
SW 제어

## Slide 22
일정
22
작업 | 세부 작업 | 6월 | 6월 |  |  | 7월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 
 |  | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 | 28주 | 29주 | 30주 | 31주 | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 | 37주
자료조사 | OV7670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이미지 처리 알고리즘 (YOLOv8n, SW 구현) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
소프트웨어 구현 | Zynq에 CNN 이식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FPGA 구현 | 라이다 센서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 카메라 구현 및 화면 띄우기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모델 레이어 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 타임 테이블
구체화 필요(역할 분담 및 8월 말까지 끝내는 것을 목표로 수정)