## Slide 1
캡스톤 디자인
201912439 정윤혁
202012545 차동근

## Slide 2
Index
주제
구조

## Slide 3
주제
문제 상황
  농작물 수확 시기 판단이 어려움
  일관성 있는 품질로 관리하는 것이 어려움

## Slide 4
주제
해결 방안 및 구현 기능
  FPGA 기반 농작물 크기 인식 및 수확 판별 시스템

## Slide 5
주제
시스템 구성도

## Slide 6
주제
ModelSim
Quartus II
Vivado
필요 기술

## Slide 7
최종 목표
기대 효과
수확 가능한 사과를 실시간으로 찾기 – FPGA & OV7670 기반
경량화
  FPGA 소형 칩을 사용하여 부피, 면적 감소

## Slide 8
Structure
전체 구성도
사용 모델
사용 센서
모듈 구조 (RTL)
CNN 구조
  Conv2d
  Maxpool2d

## Slide 9
can be integrated
PL
전체 구성도
ZYNQ PS
OV7670
CTRL MEM
Conv_top
Conv2d
Maxpool2d
IMG MEM
OUT IMG MEM
25Mhz (PL CLK)
cam_init
SCCB
cam_capture
CAM MEM
LiDAR
UART
DDR

## Slide 10
사용 모델
YOLOv3-tiny
다수의 Convolution block과
Maxpool layer 를 HW 를 통해서 처리
Conv
Conv2d
Batchnorm
LeakyReLU

## Slide 11
사용 센서
OV7670
통신 방식 | SCCB (I2C와 호환)
최대 해상도 | 640*480 (VGA)
최대 속도(fps) | 30fps
렌즈 화각 | 25˚
출력 방식 | 8비트(RGB565/555/444 등)

## Slide 12
https://gaussian37.github.io/vision-concept-mono_camera_distance_to_objects/?utm_source=chatgpt.com
물체의 크기 구하기
물체의 크기 = 차지하는 가로 픽셀 비율 * 카메라 화각 * 물체까지의 거리 * 2
사용 센서

## Slide 13
Cmd send
55 AA 81 00 FA
Data receive
55 AA 81 03 XX YY ZZ FA
XX YY : 라이다 모듈에서 물체까지의 거리 (hex, mm)
ZZ : 정상 수신 확인 신호
UART_TX
UART_RX
LiDAR 센서
사용 센서

## Slide 14
o_sioc
i_rst
i_clk
cam_init
i_cam_init_start
o_siod
o_cam_init_done
cam_init
모듈 구조
cam_ rom
cam_ config
sccb_ master
cam_capture

## Slide 15
cam_init
i_rst
i_clk
cam_rom
i_addr(8)
cam_rom
모듈 구조
o_dout(16)
cam_config
cam_config

## Slide 16
cam_init
i_rst
i_clk
cam_config
i_i2c_ready
cam_config
모듈 구조
o_rom_addr(8)
i_config_start
i_rom_data(16)
o_i2c_start
o_i2c_addr(8)
o_i2c_data(8)
o_config_done
sccb_master
cam_rom
cam_rom
sccb_master
 | IDLE | SEND | DONE | TIMER
state | i_config_start ? SEND : IDLE | i_i2c_ready ? i_rom_data == 16’hFFFF ? DONE : TIMER : x | IDLE | timer == 1 ? return_state : TIMER
return_state | x | i_i2c_ready ? i_rom_data == 16’hFFFF ? x : SEND : x | x | x
timer | x | i_i2c_ready ? i_rom_data == 16’hFFFF ? x : i_rom_data == 16’hFFF0 ? 10ms : 1 : x | x | timer == 1 ? 0 : timer - 1

## Slide 17
cam_init
i_rst
i_clk
cam_config
i_i2c_ready
cam_config
모듈 구조
i_config_start
o_i2c_start
o_config_done
sccb_master
cam_rom
cam_rom
sccb_master
o_rom_addr = (state == SEND && i_i2c_ready && i_rom_data == FFF0) ? o_rom_addr + 1 : o_rom_addr
o_i2c_start = (state == SEND && i_i2c_ready && (i_rom_data != FFFF || i_rom_data != FFF0)
o_i2c_addr = i_rom_data[15:8]
o_i2c_data = i_rom_data[7:0]
o_config_done = state == DONE
o_rom_addr(8)
o_i2c_addr(8)
o_i2c_data(8)
i_rom_data(16)

## Slide 18
cam_init
i_rst
i_clk
i_read
sccb_master
  내부 : i2c와 동일
모듈 구조
o_dout(8)
i_write
i_stop
i_restart
i_start
i_din(8)
i_addr(8)
o_done
o_ack
o_ready
o_scl
io_sda
cam_config
cam_config
sccb_master

## Slide 19
o_outimg_we
param(bit-width)
CTRL(9) | {cur_layer(4), maxpool(1), Bn&ReLU(1), Conv(1), done(1), start(1)}
param1(21) | {stride(2), padding(1), kernel(2), height(8), width(8)}
param2(20) | {out-channel(10), in-channel(10)}
i_rst
i_clk
Conv_top
i_img_addr(18)
i_img_data(32)
o_ctrl_data(32)
o_ctrl_addr(4)
o_ctrl_we
i_ctrl_addr(4)
i_ctrl_data(32)
CTRL
CTRL memory
X
param1(21)
param2(20)
Kernel[0]
...
Kernel[8]
Memory
i_ctrl_addr
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
...
0x30
#
o_img_addr(18)
o_oimg_data(32)
o_oimg_addr(18)
Conv_top
모듈 구조
conv2d
Maxpool2d

## Slide 20
Conv2d
모듈 구조
i_rst
i_clk
Conv2d
parameters
i_width
i_height
i_kernel_size
i_pad
i_stride
o_data
o_done
i_start
i_data
i_kernel_data
o_valid
PE_3x3
PE_1x1
line buffer

## Slide 21
Maxpool2d
tmp1 > tmp2 ? tmp1 : tmp2
Maxpool2d
모듈 구조
i_rst
i_clk
parameters
i_width
i_height
o_data
o_done
i_start
i_data
o_valid
line buffer
:
:
tmp1 =
tmp2 =

## Slide 22
CNN
Conv2d
    SW Reference
    RTL simulation/validation
    HW/SW co-design
Maxpool2d
    SW Reference
    RTL simulation/validation
    HW/SW co-design
BN & LeakyReLU

## Slide 23
Output(0,0) = ( 1 * 1 + 2 * 0 + 3 * 0 +
4 * -1 + 5 * 1 + 6 * 0 +
7 * 0 + 8 * 0 + 9 * 0) + 1
Conv2d
input feature
kernel
bias
  i, j : 입력/출력의 i, j 위치 값
  Kernel(m,n) : 필터 m,n 위치의 가중치
  k : 필터의 크기

## Slide 24
Conv2d
1 | 0.5 | 1
-1 | -0.5 | 1
1 | 1 | 0.5
no bias
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
input feature
padding = 1
16진수 고정 소수점 표현
kernel
SW Reference

## Slide 25
Conv2d
RTL simulation/validation
Notes: 이거 한 파일은 sim > conv2d_adjust.v 파일임.

## Slide 26
Conv2d
SW Ref
RTL simulation/validation
Notes: 이거 한 파일은 sim > conv2d_adjust.v 파일임.

## Slide 27
Conv2d
CTRL(9) | {cur_layer(4), maxpool(1), Bn&ReLU(1), Conv(1), done(1), start(1)}
param1(21) | {stride(2), padding(1), kernel(2), height(8), width(8)}
param2(20) | {out-channel(10), in-channel(10)}
CTRL
CTRL memory
X
param1(21)
param2(20)
Kernel[0]
...
Kernel[8]
Memory
HW/SW co-design
CTRL MEM
CTRL
Param
Kernel

## Slide 28
Conv2d
HW/SW co-design
OIMG MEM
IMG MEM
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 29
Maxpool2d
input feature
Output(0,0) =
ex : k = 2, s = 1
Output(0,1) =
...
  i, j : 입력/출력의 i, j 위치 값
  k : pool 의 크기
  s : stride

## Slide 30
-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Maxpool2d
SW Reference
16진수 고정 소수점 표현

## Slide 31
Maxpool2d
RTL simulation/validation

## Slide 32
Maxpool2d
SW Ref
RTL simulation/validation

## Slide 33
Maxpool2d
HW/SW co-design
CTRL
Param
CTRL(9) | {cur_layer(4), maxpool(1), Bn&ReLU(1), Conv(1), done(1), start(1)}
param1(21) | {stride(2), padding(1), kernel(2), height(8), width(8)}
param2(20) | {out-channel(10), in-channel(10)}
CTRL
CTRL memory
X
param1(21)
param2(20)
Kernel[0]
...
Kernel[8]
Memory

## Slide 34
Maxpool2d
HW/SW co-design
-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
OIMG MEM
IMG MEM

## Slide 35
BN & LeakyReLU
Batch normalize (on Software)
  = 입력 값
  = 평균 값
  = 분산 값
  = 안정성을 보장하기 위해 사용하는 작은 값
  = 스케일
  = bias 값

## Slide 36
BN & LeakyReLU
LeakyReLU (on Software)
https://deeptak.tistory.com/10

## Slide 38
일정
38
작업 | 세부 작업 | 6월 | 6월 |  |  | 7월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 
 |  | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 | 28주 | 29주 | 30주 | 31주 | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 | 37주
자료조사 | OV7670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이미지 처리 알고리즘 (YOLOv8n, SW 구현) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
소프트웨어 구현 | Zynq에 CNN 이식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FPGA 구현 | 라이다 센서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 카메라 구현 및 화면 띄우기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모델 레이어 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 타임 테이블
구체화 필요(역할 분담 및 8월 말까지 끝내는 것을 목표로 수정)